МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС

| Производитель: | Италия, фирма Tecno-Star Due www.tecnostardue.it Германия, фирма Eller – основное технологическое оборудование |
| --- | --- |
| Состояние: | Новый, в первоначальной упаковке продавца. |
| Тара: | Контейнера. |
| Здание: | Быстромонтируемое – 48 суток (сендвич панели). Размер здания 24х18м Количество отдельных помещений - 17 шт |
| Комплектность здания: | Отделочные материалы. Сантехническое оборудование. Стеклопакеты. Двери. Окна (термомост и тройное остекление со ставнями-жалюзями и противомоскитными сетками) Наружные дверные проёмы оборудованы тамбурами с тепловой и пластиковой завесой. |
| Планировка: | Убойный цех. Разделочный цех. Лаборатория. Холодильные камеры. Цех по производству изделий. Бытовые помещения. Складские помещения. |
| Мощность предприятия и номенклатура продукции: | Убой 30 голов крупного рогатого скота и убой 60 голов свиней в сутки с механическим снятием шкур и со следующими технологическими операциями: консервация и складирование шкур; консервация крови; обработка внутренних органов; калибровка кишок. Переработка 4.5 тонны мяса (по сырью) в сутки на следующие продукты: сосиски 2400 кг; полу копченые колбасы 1050 кг; копченое мясо 1050 кг. |
| Основное технологическое оборудование: | Куттер (диаметр 1м, высота 0,45м) Волчок (200л). Накопительная вакуумная машина. Термодымовая камера (2 тележки). Дымогенератор. Фаршмешалка (200л). Сосисочная машина. Ванна для топки жира (300л). Ледогенератор. В комплект технологического оборудования входят средства малой механизации для разделки и обвалки мяса и необходимое весоизмерительное оборудование. Все части оборудования, соприкасающиеся с сырьем и перерабатываемыми продуктами, изготовлены из не коррозирующих материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. |
| Уровень механизации и автоматизации: | В производственном отделении механизирован процесс перемещения сырья между технологическим оборудованием и погрузкой готовой продукции. Все термическое оборудование снабжено приборами, обеспечивающими непрерывное измерение величины температуры, давления и других технологических параметров в основных рабочих зонах. Оборудование для копчения мяса и колбас работает в автоматическом режиме по задаваемым программам. На оборудовании установлены предохранительные устройства, препятствующие пуску оборудования в неисправном состоянии, а так же приборы аварийной защиты при открытии доступа в рабочую зону. В холодильных камерах установлена сигнализация безопасности. |