Технический акт

по самолету Ан-32П зав. №29-01 (UR-48086) на 25.09.2018г.

Самолет Ан-32Б зав. №2901 был выпущен КиАПО 14.05.1992г. в модификации   Ан-32Б. Самолет был переоборудован 29.07.1994г. в вариант      Ан-32П (при наработке с начала эксплуатации 857 л.ч. 428 полетов).

Дата крайнего полета – 13.01.2012г.

- Ресурсы и сроки службы.

Ресурсы и сроки службы по самолету Ан-32П установлены Решением ГАСУ № ДЛР-0199/32-2010.

Назначенный срок службы - 20 лет (до 14.05.2012г.)

Срок службы до очередного капремонта - в пределах назначенного ресурса 16000 лётных часов, 8000 полётов (из них не более 4000 полетов на пожаротушение), межремонтного ресурса 4000 лётных часов, 3000 полётов (из них не более 1500 полетов на пожаротушение) с максимальной взлётной массой 29700 кг.

Наработка с начала эксплуатации – 2184л.час./1981 полетов.

(из них 230 полетов на пожаротушение)

Остаток ресурса – 13816 л.ч./6019 полетов.

Капитальный ремонт на самолете не выполнялся.

На самолете установлены газотурбинные двигатели АИ-20Д, воздушные винты типа АВ-68ДМ, вспомогательная силовая установка типа ТГ-16М. Данные о ресурсах и наработке указанных изделий приведены в Таблицах №1, №2. Сведения по покупным комплектующим изделиям и деталям приведены в Таблице №3.

Самолет оборудован системой спутниковой навигации GPS-155XL и системой TCAS-94.

- Текущее состояние.

В 2016-2018 гг. на самолете выполнялся комплекс работ по отработке технологии контрольно-восстановительных работ. 	Комиссия специалистов ГП «Антонов» выполнила оценку технического состояния самолета с целью определения возможности и условий дальнейшего увеличения срока службы и ресурса. Выявленные дефекты и замечания представлены в соответствующем Акте, и не устранены в полном объеме.

Техническое обслуживание по форме 1800ч  не выполнено в полном объеме в связи с выявленными неисправностями оборудования.

3. На самолете отсутствуют:

1) агрегаты и детали десантно-транспортного оборудования самолета;

2) туалетное помещение 32.02.7552.250.000 с оборудованием

3) рычаги концевых выключателей основных опор шасси. Были демонтированы передняя и основные стойки шасси и подкосы. В 2018 г. передняя и основные стойки шасси были установлены, но работы не завершены;

4) аварийный топор на рабочем месте штурмана;

5) штырь-сигнализатор на правом внешнем тормозе, правая ООШ;

6) выдвижной ящик в столике, рабочее место штурмана;

7) резиновые колпачки на ножках десантных сидений, 30шт.

8) аккумуляторы (вследствие окончания срока службы)

Требуют замены:

1)  коврики пола  на рабочих местах экипажа (старение);

2) заглушки ДСЛ-40 лев. и прав. борт (разрушение);

3) красный колпачок «Аварийн. отключ. рулев. машин» на нижней центральной приборной доске (разрушение);

4) два ремня крепления ручек управления лебедками БЛ-56, в районе шп.№29-30, правый борт (разрушение);

5) электрообогреваемое стекло фонаря кабины экипажа.

Выводы:

Для ввода в эксплуатацию самолета необходимо:

1. Завершить комплекс работ по отработке технологии контрольно-восстановительных работ. Укомплектовать самолет (погрузочное оборудование, завершить работы по шасси). Устранить выявленные дефекты и неисправности.

2. Выполнить продление ресурсов / сроков службы (или ремонт) маршевых двигателей АИ-20Д, воздушных винтов АВ-68ДМ  и двигателя ВСУ ТГ-16М (сведения в Табл. №1, №2). Выполнить неразрушающий контроль лопастей и деталей воздушных винтов (аттестованных специалистов и поверенной аппаратуры на ГП «Антонов» – нет).

3. Приобрести и отремонтировать ряд покупных комплектующих изделий и деталей, требующих замены или ремонта по выработке ресурсов (сведения в Табл. №3).

4. Оборудовать самолет приборами и системами, необходимыми для выполнения полетов на международных воздушных линиях, в соответствии с современными требованиями ICAO и ГАС Украины.

5. Выполнить взвешивание самолета.

6. Выполнить процедуру получения Сертификата летной годности самолета и других необходимых судовых документов.

Таблица №1

Данные по двигателям АИ-20Д,  воздушным винтам типа АВ-68ДМ.

| № п/п | Данные по двигателям и воздушным винтам | Двигатели АИ-20Д 5сер. | В/винты АВ-68ДМ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заводской номер | Н29325Д005 | Н29135Д005 | 821005430072 | 821005430073 |
|  | Дата выпуска | 03.05.1993г. | 22.08.1991г. | 06.01.1997г. | 06.01.1997г. |
|  | Назначенный ресурс: - в часах; - календарный срок (лет) | 6000 5 | 6000 5 | 4000 | 4000 |
|  | Межремонтный ресурс: - в часах - календарный срок (лет) | 1000 до 28.01.2012 | 1000 до 28.01.2012 | 2000 7 до 20.07.2011 | 2000 7 до 20.07.2011 |
|  | Наработка СНЭ, час. | 3083 | 2256 | 1157 | 1157 |
|  | Наработка ППР, час. | 517 | --- | --- | --- |
|  | Количество ремонтов, дата последнего ремонта | 1 16.02.2001 г. | --- | --- | ---. |

Таблица №2

Данные по вспомогательной силовой установке типа ТГ-16М.

| № п/п | Данные по ВСУ | ТГ-16М |
| --- | --- | --- |
|  | Заводской номер | ОМ22102038 |
|  | Дата выпуска | 12.06.1991г. |
|  | Назначенный ресурс: - в часах; - календарный срок (лет) | 960 32 |
|  | Межремонтный ресурс: - в часах - календарные сроки (лет) | 160 до 30.06.2011г. |
|  | Наработка с начала эксплуатации: - в моточасах - запуски | 103 1531 |
|  | Наработка ППР: - в моточасах - запуски | Ремонтов не имеет |

Таблица №3

Сведения по покупным комплектующим изделиям и деталям

(подготовлено на основании Бюллетеня №347-БЭ-Г «Самолеты Ан-32, Ан-32Б. Системы самолета – комплектующие изделия – установление ресурсов и сроков службы», утвержденного         Зам. главного конструктора АНТК им. О. К. Антонова 24.06.1993г.)

| № пп | Наименование изделия | Шифр изделия | Кол-во, шт. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Агрегаты и детали силовой установки и систем самолета |  |  |  |
|  | Амортизатор | 32.01.6401.045.000 | 12 | Закончился назначенный ресурс |
|  | Амортизатор | 32.01.6401.050.000 | 4 | Закончился назначен. ресурс |
|  | Амортизатор задний | 32.02.6401.100 | 4 | Закончился назначен. ресурс |
|  | Демпфер | 32.02.6401.110.000 | 4 к-та | Закончился назначен. ресурс |
|  | Радиатор воздухо-воздушный | 2384Т-3 | 2 | Закончился назначен. ресурс |
|  | Влагоотделитель | 5676А | 2 | Закончился назначен. ресурс |
|  | Баллон азотный | 24-5639-0 | 2 | Закончился срок освидетель-ствования |
|  | Гидронасос | 435Ф | 1 | Закончился назначен. ресурс |
|  | Рукава и муфты топливной и масляной систем | комплект | 1 | Закончился назначен. ресурс |
|  | Рукава гидравлической системы | комплект | 1 | Закончился назначен. ресурс |
|  | Шасси |  |  |  |
|  | Колесо | КТ-192.010 | 4 | Назначен. ресурс: 2 шт. до 26.11.2016г. 2 шт. до 12.08.2017г. |
|  | Тормоз | КТ-192А.010 | 4 | Назначен. ресурс: 2 шт. до 26.11.2016г. 1 шт. до 12.08.2017г. 1 шт. до 09.02.2019г. Межремонт. ресурс: 2 шт. до 25.06.2016г. 1 шт. до 12.08.2010г. 1 шт. до 09.02.2012г. |

Продолжение Таблицы №3

| № пп | Наименование изделия | Шифр изделия | Кол-во, шт. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электрооборудование |  |  |  |
|  | Генератор | СТГ-12ТМО-1000 | 2 | Закончился назначен. ресурс |
|  | Генератор | СТГ-12ТМО-1000 | 2 | Закончился межрем. ресурс |
|  | Генератор | СГО-12 3 сер. | 2 | Закончился межрем. ресурс |
|  | Преобразователь | ПТ-200Ц сер. V | 2 | Закончился межрем. ресурс |
|  | Аккумуляторные батареи | F20/27H1CM3 | 3 | Непригодны по состоянию |
|  | Электромеханизм | МВР-2В | 2 | Закончился межрем. ресурс |
|  | Приборное, пилотажно-навигационное и кислородное оборудование |  |  |  |
|  | Приёмник воздушного давления | ПВД-7 | 1 | Закончился назначен. ресурс |
|  | Приёмник полного давления | ППД-1 | 1 | Закончился назначен. ресурс |
|  | Авиагоризонт | АГБ-3К | 1 | Закончился назначен. ресурс |
|  | Баллон кислородный | КБ-2 | 2 | Закончился назначен. ресурс |
|  | Манометр | МА-250КМ | 1 | Закончился назначен. ресурс |
|  | Рукава систем полного и статического давлений | комплект | 1 | Закончился назначен. ресурс |
|  | Радиооборудование |  |  |  |
|  | Аккумулятор к р/ст Р-855А1 | «Прибой 2С» | 1 | Закончился назначен. ресурс |