AQUATECH B15 -система, яка в стані швидко очистити велику кількість вхідних отворів та каналів від осаду, бруду і органічного сміття. Установка змонтована на базі трьохосьового автомобіля VOLVO – VHD64B з двигуном 12100 см. куб., потужністю 365 к. с. Потужний насос високого тиску, встановлений на автомобілі, дозволяє вимивати осад з труб, а вакуумний насос дає можливість усунути накопичені бруд, сміття, цеглу, каміння тощо з каналізаційної системи. Усунений осад накопичується підчас роботи і транспортується в щільному баці в місце складування чи переробки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розміри:

А. Довжина – 8407 мм

В. Висота над колісною рамою - 2616 мм

С. Ширина – 2489 мм

Повна маса – 24494 кг

Вакуумний насос ROOTS-624

Макс. обертів в хв. – 2816 об/хв

Продуктивність – 4758 м3/год

Вакуум – 0,51 бар=0,05МПа

Водяний насос GENERAL MSS-55

Продуктивність – 303 л/хв.=18 м3/год

Максимальний тиск води – 2000 PSI=14 МПА=175 Атмосфер

Максимальна швидкість – 1434 об/хв

Напірний шланг:

Довжина – 150 м

Діаметр – 25.4 мм

Всмоктуючий шланг:

Довжина– 6 м

Діаметр– 203 мм

Об’єм резервуарів для води – 6000 л

Об’єм цистерни для бруду – 11500 л

Глибина очистки колодязя – 10 метрів (при додаткових засобах - до 30 метрів)

Обладнана рециркуляція води для роботи у зимовий період.